# BORDEREAU DESCRIPTIF DES PRIX UNITAIRES

LOT 1 : Réalisation de réseau de drainage sur le nouveau port de pêche de Mopti

| N° | Désignation | Unité | Prix unitaire en F CFA HT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffre | En lettre |
| 0 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |
| 0.1 | Installation et repli du chantier Ce prix comprend : Les amenées des équipements mobiliers, matériels, outils, matériaux et engins mécaniques fixes et mobiles nécessaires à la réalisation des ouvrages ; Les branchements en fluides et énergies nécessaires au chantier ; La mise en place des ouvrages provisoires ou définitifs d’assainissement du site et de ses abords pendant la durée du chantier ; L’implantation des signalisations du chantier (panneaux, indicateurs, …) ; Les aménagements du site nécessaires à l’installation générale du chantier : bureaux de chantier, laboratoire de chantier, ateliers et aires de stationnement, de stockage et la mise en place des clôtures de chantier avec dispositifs de sécurité ; Le nettoyage complet du chantier et des ouvrages définitifs par l’enlèvement des débris, détritus, etc. ; La remise en état des lieux : terrains, locaux et pistes ; L’évacuation à la décharge des produits de démobilisation et de ceux provenant du nettoyage ; Le repliement des installations et du matériel de chantier ; Et y compris toutes les sujétions définies dans le CCTP. | FF |  |  |
| 0.2 | Plans d'exécution des travaux Ce prix comprend : L’établissement des plans d’exécution tout corps d’état et les notes de calcul justificatives ; La fourniture de toutes les explications nécessaires à la compréhension des plans et des notes de calcul ; L’édition des plans d’exécution et notes de calcul en cinq d’exemplaires ; Et toutes sujétions nécessaires liées à l’établissement des plans d’exécution. | FF |  |  |
| 0.3 | Plans de récolement des ouvrages Ce prix comprend : L’établissement des plans de récolement des ouvrages exécutés après la réception provisoire des travaux ; L’édition des plans de récolement en cinq exemplaires ; Et toutes sujétions nécessaires liées à l’établissement des plans de récolement. | FF |  |  |
| I | AMENAGEMENTS EXTERIEURS COMPLEMENTAIRES |  |  |  |
| 1 | Réseau de drainage des eaux de ruissellement |  |  |  |
| 1.1 | Dépose et repose des paves et bordures et évacuation des débris vers la décharge Ce prix comprend : La démolition des paves et bordures existantes ainsi que tous autres ouvrages situés dans l’emprise des travaux ; Tous les produits de démolition sont à évacuer en dehors de l’emprise des travaux, en un endroit approuvé par le Maître d’œuvre et de façon à ne pas entraver l’écoulement des eaux. L’Entrepreneur peut, avec l’accord du Maître d’œuvre, les récupérer en vue de leur utilisation. Et toutes sujétions nécessaires liées à la préparation du terrain. | FF |  |  |
| 1.2 | Fouille en rigole pour bordures et cunettes Ce prix rémunère au mètre cube les fouilles nécessaires pour les fondations dans les dimensions indiquées sur le plan. Il comprend le dressage des parois, le transport des déblais et leur mise en dépôt hors emprise de l’ouvrage et toutes sujétions. | m3 |  |  |
| 1.3 | F/P de bordure préfabriquée en béton de type T3 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, le transport à pied d’œuvre et la pose de bordures de chaussée de type T2 en béton, conformément au plan. Les prix unitaires comprennent les travaux d’implantation, la fourniture des bordures, leur mise en œuvre, les travaux de peinture (trois couches) selon les indications de l’Ingénieur et toutes autres sujétions, conformément au CCTP. Les quantités présumées sont reprises dans le détail estimatif. L’Entrepreneur est rémunéré sur la base des quantités réellement exécutées et prises en attachement. | ml |  |  |
| 1.4 | F/P de caniveau préfabriqué en béton de type CS3 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, le transport à pied d’œuvre et la pose de bordures de chaussée de type T2 en béton, conformément au plan. Les prix unitaires comprennent les travaux d’implantation, la fourniture des bordures, leur mise en œuvre, les travaux de peinture (trois couches) selon les indications de l’Ingénieur et toutes autres sujétions, conformément au CCTP. Les quantités présumées sont reprises dans le détail estimatif. L’Entrepreneur est rémunéré sur la base des quantités réellement exécutées et prises en attachement. | ml |  |  |
| 1.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour cunettes de dimensions intérieures 40x40cm, ép. radier et parois 12 cm Ce prix rémunère au mètre cube la mise en œuvre de semelles isolées en béton armé dosé à 350kg/m3 suivant les spécifications du CCTP et selon les dimensions sur les plans. Le prix comprend la fourniture des granulats, d’armatures et du ciment sur le lieu d'emploi, les coffrages, le malaxage, la mise en place (goulotte, benne, etc.), le serrage (damage, vibration, etc.), l'utilisation d'adjuvants si elle est demandée par l'Ingénieur, le décoffrage, la cure, les ragréages éventuels et toutes sujétions. | m3 |  |  |
| 1.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dallettes de 70x70x10cm pour la couverture des cunettes Ce prix rémunère au mètre cube la mise en œuvre de semelles isolées en béton armé dosé à 350kg/m3 suivant les spécifications du CCTP et selon les dimensions sur les plans. Le prix comprend la fourniture des granulats, d’armatures et du ciment sur le lieu d'emploi, les coffrages, le malaxage, la mise en place (goulotte, benne, etc.), le serrage (damage, vibration, etc.), l'utilisation d'adjuvants si elle est demandée par l'Ingénieur, le décoffrage, la cure, les ragréages éventuels et toutes sujétions. | m3 |  |  |
| 1.7 | Avaloir couvert de grille métallique siphonné de 40x42cm Ce prix comprend : Le relevé sur place des dimensions exactes ; Le contrôle et la préparation des supports ; La fabrication sur mesure, le transport et la mise en œuvre des éléments, y compris tous les moyens de fixation ou de pose ; L'exécution des assemblages et des éventuelles jonctions avec la structure de construction ; L’application de couche de peinture antirouille et de peinture à huile ; L’évacuation des déchets et le nettoyage du chantier. | U |  |  |
| 2 | MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES |  |  |  |
| 2.1 | Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie bien fournies en médicaments de premier soin, etc.) Ce prix comprend : La mise à disposition des équipements EPI et EPC pour les travailleurs ; La fourniture des boîtes à pharmacie avec des médicaments de premier soin. | FF |  |  |

LOT 2 : Construction de parking pour camions et de dépôt de transit de déchets sur le nouveau port de pêche de Mopti

| N° | Désignation | Unité | Prix unitaire en F CFA HT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffre | En lettre |
| 1 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |
| 1.1 | Installation et repli du chantier Ce prix comprend : Les amenées des équipements mobiliers, matériels, outils, matériaux et engins mécaniques fixes et mobiles nécessaires à la réalisation des ouvrages ; Les branchements en fluides et énergies nécessaires au chantier ; La mise en place des ouvrages provisoires ou définitifs d’assainissement du site et de ses abords pendant la durée du chantier ; L’implantation des signalisations du chantier (panneaux, indicateurs, …) ; Les aménagements du site nécessaires à l’installation générale du chantier : bureaux de chantier, laboratoire de chantier, ateliers et aires de stationnement, de stockage et la mise en place des clôtures de chantier avec dispositifs de sécurité ; Le nettoyage complet du chantier et des ouvrages définitifs par l’enlèvement des débris, détritus, etc. ; La remise en état des lieux : terrains, locaux et pistes ; L’évacuation à la décharge des produits de démobilisation et de ceux provenant du nettoyage ; Le repliement des installations et du matériel de chantier ; Et y compris toutes les sujétions définies dans le CCTP. | FF |  |  |
| 1.2 | Plans d'exécution des travaux Ce prix comprend : L’établissement des plans d’exécution tout corps d’état et les notes de calcul justificatives ; La fourniture de toutes les explications nécessaires à la compréhension des plans et des notes de calcul ; L’édition des plans d’exécution et notes de calcul en cinq d’exemplaires ; Et toutes sujétions nécessaires liées à l’établissement des plans d’exécution. | FF |  |  |
| 1.3 | Plans de récolement des ouvrages Ce prix comprend : L’établissement des plans de récolement des ouvrages exécutés après la réception provisoire des travaux ; L’édition des plans de récolement en cinq exemplaires ; Et toutes sujétions nécessaires liées à l’établissement des plans de récolement. | FF |  |  |
| 2 | Parking pour camions |  |  |  |
| 2.1 | Préparation de terrain, démolition de pavage et déblaiement pour nivellement du terrain Ce prix comprend : La démolition des paves et bordures existantes ainsi que tous autres ouvrages situés dans l’emprise des travaux ; Tous les produits de démolition sont à évacuer en dehors de l’emprise des travaux, en un endroit approuvé par le Maître d’œuvre et de façon à ne pas entraver l’écoulement des eaux. L’Entrepreneur peut, avec l’accord du Maître d’œuvre, les récupérer en vue de leur utilisation. Et toutes sujétions nécessaires liées à la préparation du terrain. | m² |  |  |
| 2.2 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 Ce prix comprend : La fourniture, le coulage et l’épandage sur un épaisseur de 5cm de béton de propreté dosé à 150kg/m3 sur un fond damé, plan, sec et propre. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle de revêtement, ép. 12 cm y compris joint de dilatation Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour bêche d'ancrage Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 2.5 | F/P de balise en béton armé pour signalisation de la fosse septique, hauteur 120cm et diamètre 20cm Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | U |  |  |
| 3 | CONSTRUCTION D'UN DEPOT DE TRANSIT DES DECHETS SOLIDES |  |  |  |
| A | Terrassements |  |  |  |
| A.1 | Préparation de terrain et implantation Ce prix comprend : Les frais de préparation du terrain par l’enlèvement de tout arbre, souches, broussaille, détritus végétaux ou minéraux abandonnés sur les lieux ; La matérialisation des implantations par des piquets et chaises, établis-en dehors de l’emprise, y compris les encoches et marques nécessaires à la détermination des contours des ouvrages, Et toutes sujétions nécessaires liées à la préparation et l’implantation de l’ouvrage. | m² |  |  |
| A.2 | Fouilles en rigole pour fondation Ce prix rémunère au mètre cube les fouilles nécessaires pour les fondations dans les dimensions indiquées sur le plan. Il comprend le dressage des parois, le transport des déblais et leur mise en dépôt hors emprise de l’ouvrage et toutes sujétions. | m3 |  |  |
| A.3 | Fouilles pour semelles isolées Ce prix comprend : La fouille en puits conformément aux dimensions indiquées sur les plans d’exécution. L’évacuation et la gestion des déblais non utilisables vers le dépôt approprié. Et toutes sujétions nécessaires liées à la réalisation des fouilles. | m3 |  |  |
| A.4 | Remblais provenant des fouilles Ce prix comprend : La préparation des terres issues des terrassements et utilisables comme matériaux de remblai, en les débarrassant de toutes les impuretés grossières dont la nature, la forme ou la quantité risquent de nuire à son utilisation. L’épandage et le compactage du matériau de remblai par couches successives de 20cm entre les fondations réalisées. Et toutes sujétions nécessaires liées à la réalisation des travaux de remblais. | m3 |  |  |
| A.5 | Remblais d'apport compactés Ce prix comprend : La fourniture et la préparation des terres utilisables comme matériaux de remblai, en les débarrassant de toutes les impuretés grossières dont la nature, la forme ou la quantité risquent de nuire à son utilisation. L’épandage et le compactage du matériau de remblai par couches successives de 20cm entre les fondations réalisées. Et toutes sujétions nécessaires liées à la réalisation des travaux de remblais. | m3 |  |  |
| B | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |
| B.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 Ce prix comprend : La fourniture, le coulage et l’épandage sur un épaisseur de 5cm de béton de propreté dosé à 150kg/m3 sur un fond damé, plan, sec et propre. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40cm dosés à 250kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d'une maçonnerie d'agglos pleines de 20x20x40cm. Il comprend notamment : la fourniture et le transport des granulats et du ciment sur le lieu d'emploi, la confection, l’arrosage et la pose des agglomérés pleins de 20x20x40cm dosés à 250kg/m3 suivant les règles de l’art. | m2 |  |  |
| B.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.6 | Béton de forme légèrement armé ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 300kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.7 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour rampes d'accès et perrons Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 300kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| C | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |
| C.1 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 Ce prix comprend : La confection des agglos creux de 15x20x40cm dosés à 250kg/m3 et répondant la qualité indiquée dans le CCTP. La fourniture et la mise œuvre des agglos pleins maçonnés au mortier de ciment selon les indications du CCTP. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m2 |  |  |
| C.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| C.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour couronnement de 15x10 cm Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| D | Enduits et revêtements |  |  |  |
| D.1 | Enduits au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 appliqué en trois couches Ce prix comprend : La préparation du support et l’application des couches d’enduit, y compris les enduits décoratifs conformément aux prescriptions du CCTP et plans des façades. La pose et l’enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires à l’exécution. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m2 |  |  |
| E | Peinture |  |  |  |
| E.1 | F/P de peinture FOM surs murs Ce prix comprend : La préparation du support et l’application des couches (fond et finition) de peinture conformément aux prescriptions du CCTP et plans des façades. La pose et l’enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires à l’exécution. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m2 |  |  |
| 4 | MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES |  |  |  |
| 4.1 | Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie bien fournies en médicaments de premier soin, etc.) Ce prix comprend : La mise à disposition des équipements EPI et EPC pour les travailleurs ; La fourniture des boîtes à pharmacie avec des médicaments de premier soin. | FF |  |  |
| 4.2 | Prises en charge des services techniques de l'Etat pour la mise en œuvre des activités de suivi et surveillance environnemental | FF |  |  |

Lot 3 : Construction de Hall à poisson sur le nouveau port de pêche de Mopti

| N° | Désignation | Unité | Prix unitaire en F CFA HT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffre | En lettre |
| 0 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |
| 0.1 | Installation et repli du chantier Ce prix comprend : Les amenées des équipements mobiliers, matériels, outils, matériaux et engins mécaniques fixes et mobiles nécessaires à la réalisation des ouvrages ; Les branchements en fluides et énergies nécessaires au chantier ; La mise en place des ouvrages provisoires ou définitifs d’assainissement du site et de ses abords pendant la durée du chantier ; L’implantation des signalisations du chantier (panneaux, indicateurs, …) ; Les aménagements du site nécessaires à l’installation générale du chantier : bureaux de chantier, laboratoire de chantier, ateliers et aires de stationnement, de stockage et la mise en place des clôtures de chantier avec dispositifs de sécurité ; Le nettoyage complet du chantier et des ouvrages définitifs par l’enlèvement des débris, détritus, etc. ; La remise en état des lieux : terrains, locaux et pistes ; L’évacuation à la décharge des produits de démobilisation et de ceux provenant du nettoyage ; Le repliement des installations et du matériel de chantier ; Et y compris toutes les sujétions définies dans le CCTP. | FF |  |  |
| 0.2 | Plans d'exécution des travaux Ce prix comprend : L’établissement des plans d’exécution tout corps d’état et les notes de calcul justificatives ; La fourniture de toutes les explications nécessaires à la compréhension des plans et des notes de calcul ; L’édition des plans d’exécution et notes de calcul en cinq d’exemplaires ; Et toutes sujétions nécessaires liées à l’établissement des plans d’exécution. | FF |  |  |
| 0.3 | Plans de récolement des ouvrages Ce prix comprend : L’établissement des plans de récolement des ouvrages exécutés après la réception provisoire des travaux ; L’édition des plans de récolement en cinq exemplaires ; Et toutes sujétions nécessaires liées à l’établissement des plans de récolement. | FF |  |  |
| 1 | Terrassements |  |  |  |
| 1.1 | Préparation de terrain et implantation Ce prix comprend : Les frais de préparation du terrain par l’enlèvement de tout arbre, souches, broussaille, détritus végétaux ou minéraux abandonnés sur les lieux ; La matérialisation des implantations par des piquets et chaises, établis en dehors de l’emprise, y compris les encoches et marques nécessaires à la détermination des contours des ouvrages, Et toutes sujétions nécessaires liées à la préparation et l’implantation de l’ouvrage. | m² |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigole pour fondation et cunettes Ce prix rémunère au mètre cube les fouilles nécessaires pour les fondations dans les dimensions indiquées sur le plan. Il comprend le dressage des parois, le transport des déblais et leur mise en dépôt hors emprise de l’ouvrage et toutes sujétions. | m3 |  |  |
| 1.3 | Fouilles pour semelles isolées Ce prix comprend : La fouille en rigole et en puits conformément aux dimensions indiquées sur les plans d’exécution. L’évacuation et la gestion des déblais non utilisables vers le dépôt approprié. Et toutes sujétions nécessaires liées à la réalisation des fouilles. | m3 |  |  |
| 1.4 | Remblais provenant des fouilles Ce prix comprend : La préparation des terres issues des terrassements et utilisables comme matériaux de remblai, en les débarrassant de toutes les impuretés grossières dont la nature, la forme ou la quantité risquent de nuire à son utilisation. L’épandage et le compactage du matériau de remblai par couches successives de 20cm entre les fondations réalisées. Et toutes sujétions nécessaires liées à la réalisation des travaux de remblais. | m3 |  |  |
| 1.5 | Remblais d'apport compactés Ce prix comprend : La fourniture et la préparation des terres utilisables comme matériaux de remblai, en les débarrassant de toutes les impuretés grossières dont la nature, la forme ou la quantité risquent de nuire à son utilisation. L’épandage et le compactage du matériau de remblai par couches successives de 20cm entre les fondations réalisées. Et toutes sujétions nécessaires liées à la réalisation des travaux de remblais. | m3 |  |  |
| 2 | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 Ce prix comprend : La fourniture, le coulage et l’épandage sur un épaisseur de 5cm de béton de propreté dosé à 150kg/m3 sur un fond damé, plan, sec et propre. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40cm dosés à 250kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d'une maçonnerie d'agglos pleines de 20x20x40cm. Il comprend notamment : la fourniture et le transport des granulats et du ciment sur le lieu d'emploi, la confection, l’arrosage et la pose des agglomérés pleins de 20x20x40cm dosés à 250kg/m3 suivant les règles de l’art. | m2 |  |  |
| 2.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour cunettes (radier et parois) Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 2.7 | Béton de forme ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 Ce prix comprend : La fourniture, le coulage et l’épandage sur un épaisseur de 8cm de béton de forme dosé à 300kg/m3 sur un remblai compacté, plan, sec et propre, y compris les armatures suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La fourniture et mise en œuvre des moyens de protection du béton (cure, isolation thermique, etc.). Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP | m3 |  |  |
| 2.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dallettes (60x60x10cm) pour la couverture de la cunette Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 3 | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 Ce prix comprend : La confection des agglos creux de 15x20x40cm dosés à 250kg/m3 et répondant la qualité indiquée dans le CCTP. La fourniture et la mise œuvre des agglos pleins maçonnés au mortier de ciment selon les indications du CCTP. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m2 |  |  |
| 3.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages linteaux de 15x20cm Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages rampants de 15x40cm Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 4 | Couverture |  |  |  |
| 4.1 | F/P de ferme métallique pour toiture en double pente, longueur 10m, hauteur 1,6m en double cornière de 50x50x5mm Ce prix comprend : La fourniture des échantillons, la mise en œuvre des essais et analyses pour approbation du Maître d’œuvre ; La préparation, l’assemblage à l’atelier et le transport au chantier ; Le montage et la pose au chantier ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | U |  |  |
| 4.2 | F/P de ferme métallique en pente unique pour auvents, longueur 2m, hauteur 0,6 m en IPN80 Ce prix comprend : La fourniture des échantillons, la mise en œuvre des essais et analyses pour approbation du Maître d’œuvre ; La préparation, l’assemblage à l’atelier et le transport au chantier ; Le montage et la pose au chantier ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | U |  |  |
| 4.3 | F/P de panne en IPN80 pour toiture Ce prix comprend : La fourniture des échantillons, la mise en œuvre des essais et analyses pour approbation du Maître d’œuvre ; La préparation, l’assemblage à l’atelier et le transport au chantier ; Le montage et la pose au chantier ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | ml |  |  |
| 4.4 | F/P de panne en cornière 50x50x5mm pour auvents Ce prix comprend : La fourniture des échantillons, la mise en œuvre des essais et analyses pour approbation du Maître d’œuvre ; La préparation, l’assemblage à l’atelier et le transport au chantier ; Le montage et la pose au chantier ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | ml |  |  |
| 4.5 | F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème Ce prix comprend : La fourniture des échantillons, la mise en œuvre des essais et analyses pour approbation du Maître d’œuvre ; Le transport au chantier ; Le montage et la pose au chantier ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m² |  |  |
| 4.6 | F/P de faîtière pour toiture Ce prix comprend : La fourniture des échantillons, la mise en œuvre des essais et analyses pour approbation du Maître d’œuvre ; La préparation, l’assemblage à l’atelier et le transport au chantier ; Le montage et la pose au chantier ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | ml |  |  |
| 4.7 | F/P de descente d'eau en PVC 110 avec coude 90° Ce prix comprend : La fourniture et la pose de tuyau PV C 100 PN10 décrite dans le CCTP. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | ml |  |  |
| 5 | Electricité |  |  |  |
| 5.1 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions Ce prix comprend : La réalisation des chemins de fils encastrés dans le béton ou la maçonnerie, y compris la pose des gaines PVC ; La fourniture et la pose des fils TH de section suivant le schéma électrique du bâtiment ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | Ens |  |  |
| 5.2 | F/P de lampe économique 85w Ce prix comprend : La fourniture, l’installation et le raccordement de lampe LED économique de 85W avec douille pour l’éclairage intérieur conformément au plan d’électricité et aux prescriptions du CCTP ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | U |  |  |
| 5.3 | F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W Ce prix comprend : La fourniture, l’installation et le raccordement de lampe LED économique de 30W à hublot étanche pour l’éclairage extérieur conformément au plan d’électricité et aux prescriptions du CCTP ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | U |  |  |
| 5.4 | F/P d'interrupteur double allumage Ce prix comprend : La fourniture, l’installation et le raccordement d’interrupteur double allumage conformément au plan d’électricité et aux prescriptions du CCTP ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | U |  |  |
| 6 | Enduits et revêtements |  |  |  |
| 6.1 | Enduit au mortier de ciment appliqué en trois couches Ce prix comprend : La préparation du support et l’application des couches d’enduit, y compris les enduits décoratifs conformément aux prescriptions du CCTP et plans des façades. La pose et l’enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires à l’exécution. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m2 |  |  |
| 6.2 | F/P de revêtement du sol en carreaux gré céramique antidérapants, 30x30 cm Ce prix comprend : La préparation du sol support conformément aux qualités prescrites dans le CCTP ; La fourniture et la pose des carreaux décrits dans le CCTP, y compris le mortier pour la mise en œuvre ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m² |  |  |
| 6.3 | F/P de plinthe en carreaux gré céramique, hauteur : 10 cm Ce prix comprend : La préparation de la surface support conformément aux qualités prescrites dans le CCTP ; La fourniture et la pose des plinthes décrits dans le CCTP, y compris le mortier pour la mise en œuvre ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | ml |  |  |
| 7 | Peinture |  |  |  |
| 7.1 | F/P de peinture FOM sur murs Ce prix comprend : La préparation du support et l’application des couches (fond et finition) de peinture conformément aux prescriptions du CCTP et plans des façades ; La pose et l’enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires à l’exécution ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m2 |  |  |
| 8 | MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES |  |  |  |
| 8.1 | Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie bien fournies en médicaments de premier soin, etc.) Ce prix comprend : La mise à disposition des équipements EPI et EPC pour les travailleurs ; La fourniture des boîtes à pharmacie avec des médicaments de premier soin. | FF |  |  |

Lot 4 : Construction de latrines publiques et de plateforme de stockage sur le nouveau port de pêche de Mopti

| N° | Désignation | Unité | Prix unitaire en F CFA HT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffre | En lettre |
| 1 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |
| 1.1 | Installation et repli du chantier Ce prix comprend : Les amenées des équipements mobiliers, matériels, outils, matériaux et engins mécaniques fixes et mobiles nécessaires à la réalisation des ouvrages ; Les branchements en fluides et énergies nécessaires au chantier ; La mise en place des ouvrages provisoires ou définitifs d’assainissement du site et de ses abords pendant la durée du chantier ; L’implantation des signalisations du chantier (panneaux, indicateurs, …) ; Les aménagements du site nécessaires à l’installation générale du chantier : bureaux de chantier, laboratoire de chantier, ateliers et aires de stationnement, de stockage et la mise en place des clôtures de chantier avec dispositifs de sécurité ; Le nettoyage complet du chantier et des ouvrages définitifs par l’enlèvement des débris, détritus, etc. ; La remise en état des lieux : terrains, locaux et pistes ; L’évacuation à la décharge des produits de démobilisation et de ceux provenant du nettoyage ; Le repliement des installations et du matériel de chantier ; Et y compris toutes les sujétions définies dans le CCTP. | FF |  |  |
| 1.2 | Plans d'exécution des travaux Ce prix comprend : L’établissement des plans d’exécution tout corps d’état et les notes de calcul justificatives ; La fourniture de toutes les explications nécessaires à la compréhension des plans et des notes de calcul ; L’édition des plans d’exécution et notes de calcul en cinq d’exemplaires ; Et toutes sujétions nécessaires liées à l’établissement des plans d’exécution. | FF |  |  |
| 1.3 | Plans de récolement des ouvrages Ce prix comprend : L’établissement des plans de récolement des ouvrages exécutés après la réception provisoire des travaux ; L’édition des plans de récolement en cinq exemplaires ; Et toutes sujétions nécessaires liées à l’établissement des plans de récolement. | FF |  |  |
| 2 | CONSTRUCTION D'UN BLOC DE SIX LATRINES |  |  |  |
| A | Terrassements |  |  |  |
| A.1 | Préparation du terrain y compris implantation Ce prix comprend : Les frais de préparation du terrain par l’enlèvement de tout arbre, souches, broussaille, détritus végétaux ou minéraux abandonnés sur les lieux ; La matérialisation des implantations par des piquets et chaises, établis-en dehors de l’emprise, y compris les encoches et marques nécessaires à la détermination des contours des ouvrages, Et toutes sujétions nécessaires liées à la préparation et l’implantation de l’ouvrage. | m² |  |  |
| A.2 | Fouilles en rigole pour le mur d'écran 30x45cm Ce prix rémunère au mètre cube les fouilles nécessaires pour les fondations dans les dimensions indiquées sur le plan. Il comprend le dressage des parois, le transport des déblais et leur mise en dépôt hors emprise de l’ouvrage et toutes sujétions. | m3 |  |  |
| A.3 | Fouilles pour semelles isolées 35x35x25cm Ce prix comprend : La fouille en puits conformément aux dimensions indiquées sur les plans d’exécution. L’évacuation et la gestion des déblais non utilisables vers le dépôt approprié. Et toutes sujétions nécessaires liées à la réalisation des fouilles. | m3 |  |  |
| A.4 | Fouilles en masse pour la fosse fixe 4,4x3,0x1,85m Ce prix comprend : La fouille en masse conformément aux dimensions indiquées sur les plans d’exécution. L’évacuation et la gestion des déblais non utilisables vers le dépôt approprié. Et toutes sujétions nécessaires liées à la réalisation des fouilles. | m3 |  |  |
| A.5 | Remblais provenant des fouilles Ce prix comprend : La préparation des terres issues des terrassements et utilisables comme matériaux de remblai, en les débarrassant de toutes les impuretés grossières dont la nature, la forme ou la quantité risquent de nuire à son utilisation. L’épandage et le compactage du matériau de remblai par couches successives de 20cm entre les fondations réalisées. Et toutes sujétions nécessaires liées à la réalisation des travaux de remblais. | m3 |  |  |
| B | Bétons et maçonneries en fondation |  |  |  |
| B.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 Ce prix comprend : La fourniture, le coulage et l’épandage sur un épaisseur de 5cm de béton de propreté dosé à 150kg/m3 sur un fond damé, plan, sec et propre. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 15x20x40cm dosés à 250kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d'une maçonnerie d'agglos pleines de 15x20x40cm. Il comprend notamment : la fourniture et le transport des granulats et du ciment sur le lieu d'emploi, la confection, l’arrosage et la pose des agglomérés pleins de 15x20x40cm dosés à 250kg/m3 suivant les règles de l’art. | m2 |  |  |
| B.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour radier de la fosse, ép. 10cm Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux de la fosse septique Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle de couverture de la fosse septique Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalles amovibles et tampons de visite Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour pré poteaux du mur d'écran Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines de 15x15cm Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.10 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutre de la fosse 25x15cm Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.11 | Béton de forme ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.12 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour rampes d'accès et perrons Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| C | Bétons et maçonneries en élévation |  |  |  |
| C.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 Ce prix comprend : La confection des agglos creux de 15x20x40cm dosés à 250kg/m3 et répondant la qualité indiquée dans le CCTP. La fourniture et la mise œuvre des agglos pleins maçonnés au mortier de ciment selon les indications du CCTP. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m² |  |  |
| C.2 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| C.3 | F/P de poteaux en IPN 80 pour l'ancrage de la couverture Ce prix comprend : La fourniture des échantillons, la mise en œuvre des essais et analyses pour approbation du Maître d’œuvre ; La préparation, l’assemblage à l’atelier et le transport au chantier ; Le montage et la pose au chantier ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | ml |  |  |
| C.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages de 15x20cm Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| C.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour couronnement de 15x10 cm Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| D | Couverture |  |  |  |
| D.1 | F/P de poutres métalliques en IPN 80 Ce prix comprend : La fourniture des échantillons, la mise en œuvre des essais et analyses pour approbation du Maître d’œuvre ; La préparation, l’assemblage à l’atelier et le transport au chantier ; Le montage et la pose au chantier ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | ml |  |  |
| D.2 | F/P de pannes en cornières 50x50x5mm Ce prix comprend : La fourniture des échantillons, la mise en œuvre des essais et analyses pour approbation du Maître d’œuvre ; La préparation, l’assemblage à l’atelier et le transport au chantier ; Le montage et la pose au chantier ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | ml |  |  |
| D.3 | F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème Ce prix comprend : La fourniture des échantillons, la mise en œuvre des essais et analyses pour approbation du Maître d’œuvre ; Le transport au chantier ; Le montage et la pose au chantier ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m² |  |  |
| E | Electricité |  |  |  |
| E.1 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions Ce prix comprend : La réalisation des chemins de fils encastrés dans le béton ou la maçonnerie, y compris la pose des gaines PVC ; La fourniture et la pose des fils TH de section suivant le schéma électrique du bâtiment ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | Ens |  |  |
| E.2 | F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 6 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement Ce prix comprend : La fourniture et la pose du coffret de distribution selon le schéma électrique du bâtiment et suivant la norme en vigueur et les prescriptions du fabriquant ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | U |  |  |
| E.3 | F/P d'hublot étanche avec lampe économique 30 W Ce prix comprend : La fourniture, l’installation et le raccordement de lampe LED économique de 30W à hublot étanche pour l’éclairage extérieur conformément au plan d’électricité et aux prescriptions du CCTP ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | U |  |  |
| E.4 | F/P d’interrupteur simple allumage étanche Ce prix comprend : La fourniture, l’installation et le raccordement d’interrupteur simple allumage conformément au plan d’électricité et aux prescriptions du CCTP ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | U |  |  |
| E.5 | F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions Ce prix comprend : La fouille pour l’implantation du piquet de terre ; La mise à la terre des boîtes métalliques, tableaux de distribution, prises, inclus luminaire avec tous les équipements nécessaires ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | Ens |  |  |
| F | Menuiseries |  |  |  |
| F.1 | F/P de porte métallique pleine 70/220cm Ce prix comprend : La fourniture et la pose de porte décrite dans le CCTP ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | U |  |  |
| F.2 | F/P de grille de protection et barres d'appui pour les handicapés Ce prix comprend : La fourniture et la pose de garde-corps décrite dans le CCTP ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | ml |  |  |
| G | Enduits et revêtements |  |  |  |
| G.1 | Enduits en mortier de ciment ép. : 1,5cm dosé à 400 kg/m3 Ce prix comprend : La préparation du support et l’application des couches d’enduit, y compris les enduits décoratifs conformément aux prescriptions du CCTP et plans des façades. La pose et l’enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires à l’exécution. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m² |  |  |
| G.2 | Enduits lisse en mortier de ciment y compris barbotine pour la fosse ép. : 2cm dosé à 400 kg/m3 Ce prix comprend : La préparation du support et l’application des couches d’enduit conformément aux prescriptions du CCTP et plans des façades. La pose et l’enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires à l’exécution. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m² |  |  |
| H | Plomberie sanitaire |  |  |  |
| H.1 | Tuyau de ventilation de la fosse en PVC Ø 63 de 3m avec coude moustiquaire, collier de fixation y compris toutes sujétions Ce prix comprend : La fourniture et la fixation de PVC d’aération de la fosse à la dalle et au mur de la latrine, La fourniture et la pose de coude avec grillage antimoustique ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | U |  |  |
| I | Peinture |  |  |  |
| I.1 | F/P de peinture FOM sur murs Ce prix comprend : La préparation du support et l’application des couches (fond et finition) de peinture conformément aux prescriptions du CCTP et plans des façades. La pose et l’enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires à l’exécution. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m² |  |  |
| I.2 | F/P de peinture à l'huile sur murs intérieurs h= 2,20m Ce prix comprend : La préparation du support et l’application des couches de peinture à huile conformément aux prescriptions du CCTP et plans des façades ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m² |  |  |
| I.3 | F/P de peinture à l'huile sur menuiseries métalliques Ce prix comprend : La préparation du support et l’application des couches (antirouille et finition) de peinture conformément aux prescriptions du CCTP et plans des façades ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m² |  |  |
| 3 | CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE STOCKAGE DE BOIS |  |  |  |
| A | Terrassements |  |  |  |
| A.1 | Préparation de terrain et implantation Ce prix comprend : Les frais de préparation du terrain par l’enlèvement de tout arbre, souches, broussaille, détritus végétaux ou minéraux abandonnés sur les lieux ; La matérialisation des implantations par des piquets et chaises, établis-en dehors de l’emprise, y compris les encoches et marques nécessaires à la détermination des contours des ouvrages, Et toutes sujétions nécessaires liées à la préparation et l’implantation de l’ouvrage. | m² |  |  |
| A.2 | Fouilles en rigole pour fondation Ce prix rémunère au mètre cube les fouilles nécessaires pour les fondations dans les dimensions indiquées sur le plan. Il comprend le dressage des parois, le transport des déblais et leur mise en dépôt hors emprise de l’ouvrage et toutes sujétions. | m3 |  |  |
| A.3 | Remblais provenant des fouilles Ce prix comprend : La préparation des terres issues des terrassements et utilisables comme matériaux de remblai, en les débarrassant de toutes les impuretés grossières dont la nature, la forme ou la quantité risquent de nuire à son utilisation. L’épandage et le compactage du matériau de remblai par couches successives de 20cm entre les fondations réalisées. Et toutes sujétions nécessaires liées à la réalisation des travaux de remblais. | m3 |  |  |
| B | Bétons et maçonneries |  |  |  |
| B.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 Ce prix comprend : La fourniture, le coulage et l’épandage sur un épaisseur de 5cm de béton de propreté dosé à 150kg/m3 sur un fond damé, plan, sec et propre. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40cm dosés à 250kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d'une maçonnerie d'agglos pleines de 20x20x40cm. Il comprend notamment : la fourniture et le transport des granulats et du ciment sur le lieu d'emploi, la confection, l’arrosage et la pose des agglomérés pleins de 20x20x40cm dosés à 250kg/m3 suivant les règles de l’art. | m2 |  |  |
| B.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour socles, poteaux et chaînages Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.4 | Béton de forme non armé ép. 10 cm dosé à 300 kg/m3 Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 300kg/m3, y compris les accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| B.5 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour rampes d'accès et perrons Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 300kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP | m3 |  |  |
| 4 | Pavage de l'extension de la voire |  |  |  |
| 4.1 | Dépose et repose des paves et bordures et évacuation des débris vers la décharge Ce prix comprend : La démolition des paves et bordures existantes ainsi que tous autres ouvrages situés dans l’emprise des travaux ; Tous les produits de démolition sont à évacuer en dehors de l’emprise des travaux, en un endroit approuvé par le Maître d’œuvre et de façon à ne pas entraver l’écoulement des eaux. L’Entrepreneur peut, avec l’accord du Maître d’œuvre, les récupérer en vue de leur utilisation. Et toutes sujétions nécessaires liées à la préparation du terrain. | FF |  |  |
| 4.2 | Préparation et compactage du sol d'assisse y compris le reprofilage et le réglage Ce prix comprend : Le compactage du sol d’assise suivant les prescriptions en la matière avant la mise en œuvre du remblai ; Le remblaye et le compactage avec les engins adéquats ; Le profilage et le réglage du sol support ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la préparation de l’emprise. | m² |  |  |
| 4.3 | Fourniture et pose de pavés autobloquants en béton, ép. 13 cm Ce prix rémunère au mètre carré, calculé en projection horizontale, le nettoyage et la mise en place de pavés autobloquants ép. = 13cm, y compris toutes suggestions. Ce prix comprend notamment : La préparation de l’aire de confection, La fourniture des granulats et du ciment sur le lieu d'emploi, les coffrages, le malaxage, la confection de pavés de 13cm dosées à 300 kg/m3 de ciment, l'utilisation d'adjuvants si elle est demandée par l'Ingénieur, le décoffrage, la cure, l'arrosage, ragréages éventuels et toutes sujétions. La fourniture et la mise en œuvre d’une couche de sable tout venant, ép. = 3cm ; La pose de pavés sur le lit de sable conformément aux instructions de l'ingénieur, le compactage et le calage des pavés par des bordures adéquates indiquées par l'ingénieur et toutes suggestions comprises. | m² |  |  |
| 5 | MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES |  |  |  |
| 5.1 | Mesures de protection des travailleurs (sécurisation du chantier, EPI et EPC pour les travailleurs, boîtes à pharmacie bien fournies en médicaments de premier soin, etc.) Ce prix comprend : La mise à disposition des équipements EPI et EPC pour les travailleurs ; La fourniture des boîtes à pharmacie avec des médicaments de premier soin. | FF |  |  |

# Text boxes

Cahier spécial des charges MLI150441T-10112

Annexe 2

Bordereau descriptif des prix unitaires