BORDEREAU DESCRIPTIF DES PRIX UNITAIRES

LOT 1 « REHABILITATION DE BUREAU ET REALISATION DE PUISARD DE RENFORT »

| N° | Désignation des travaux | Unité | Prix unitaire en F CFA HT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffre | En lettre |
| A | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |
| 1 | Installation et repli du chantier Ce prix comprend : Les amenées des équipements mobiliers, matériels, outils, matériaux et engins mécaniques fixes et mobiles nécessaires à la réalisation des ouvrages ; Les branchements en fluides et énergies nécessaires au chantier ; La mise en place des ouvrages provisoires ou définitifs d’assainissement du site et de ses abords pendant la durée du chantier ; L’implantation des signalisations du chantier (panneaux, indicateurs, …) ; Les aménagements du site nécessaires à l’installation générale du chantier : bureaux de chantier, laboratoire de chantier, ateliers et aires de stationnement, de stockage et la mise en place des clôtures de chantier avec dispositifs de sécurité ; Le nettoyage complet du chantier et des ouvrages définitifs par l’enlèvement des débris, détritus, etc. ; La remise en état des lieux : terrains, locaux et pistes ; L’évacuation à la décharge des produits de démobilisation et de ceux provenant du nettoyage ; Le repliement des installations et du matériel de chantier ; Et y compris toutes les sujétions définies dans le CCTP. | FF |  |  |
| B | Réhabilitation de bâtiments et mur de clôture |  |  |  |
| 1 | Terrassements et bétons |  |  |  |
| 1.1 | Préparation du terrain et démolition de mur Ce prix comprend : L’enlèvement, sur toute l’emprise des travaux, des arbres, des arbustes, du bois, les buissons, des plantations, des jachères et, en général de toute végétation, y compris l'enlèvement des souches et des racines ; L’enlèvement de la terre végétale sur toute l'emprise des terrassements. L'épaisseur est de 30 cm au moins ; L’évacuation des produits du débroussaillement et du nettoyage en dehors de l'emprise des travaux et de façon à ne pas entraver l'écoulement des eaux ; Le comblement des trous créés par le dessouchage avec des terres propres et compactables provenant de déblais ou d’emprunts et préalablement soumises à l’agrément du Maître d’œuvre ; La démolition de mur en dur pour un portail ; Tous les produits de démolition sont à évacuer en dehors de l’emprise des travaux, en un endroit approuvé par le Maître d’œuvre et de façon à ne pas entraver l’écoulement des eaux. L’Entrepreneur peut, avec l’accord du Maître d’œuvre, les récupérer en vue de leur utilisation. Et toutes sujétions nécessaires liées à la préparation du terrain. | FF |  |  |
| 1.2 | Fouilles pour semelles isolées Ce prix rémunère au mètre cube les fouilles nécessaires pour les fondations dans les dimensions indiquées sur le plan. Il comprend le dressage des parois, le transport des déblais et leur mise en dépôt hors emprise de l’ouvrage et toutes sujétions. | m3 |  |  |
| 1.3 | Remblais provenant des fouilles Ce prix comprend : La préparation des terres issues des terrassements et utilisables comme matériaux de remblai, en les débarrassant de toutes les impuretés grossières dont la nature, la forme ou la quantité risquent de nuire à son utilisation. L’épandage et le compactage du matériau de remblai par couches successives de 20cm entre les fondations réalisées. Et toutes sujétions nécessaires liées à la réalisation des travaux de remblais. | m3 |  |  |
| 1.4 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 Ce prix comprend : La fourniture, le coulage et l’épandage sur un épaisseur de 5cm de béton de propreté dosé à 150kg/m3 sur un fond damé, plan, sec et propre. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 1.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 1.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 1.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 30x20cm Ce prix comprend : La fourniture et la mise œuvre (coulage en place) du béton dosé à 350kg/m3, y compris les armatures et accessoires pour la pose et la fixation suivant les plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La réalisation des travaux de coffrage et décoffrage nécessaires. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 1.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau de 30cmx20cm Ce prix comprend : La fourniture, le coulage et l’épandage de béton ordinaire dosé 300kg/m3 à suivant les indications des plans d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. La fourniture et mise en œuvre des moyens de protection du béton (cure, isolation thermique, etc.). Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m3 |  |  |
| 2 | Electricité et menuiseries |  |  |  |
| 2.1 | F/P de climatiseur inverter 2,5 CV de bonne qualité Ce prix comprend : La dépose du climatiseur existant ; La fourniture, l’installation et le raccordement d’un nouveau climatiseur conformément au plan d’électricité et aux prescriptions du CCTP ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | U |  |  |
| 2.2 | F/P de portail métallique 2 vantaux avec portillon intégré (3m de large, de 2m de haut). Ce prix comprend : La fourniture et la pose du portail 2 vantaux avec portillon intégré décrit dans le CCTP ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | U |  |  |
| 2.3 | Réparation de garde-corps d’escalier Ce prix comprend : La réparation du garde-corps de l’escalier du bâtiment principal conformément CCTP ; La peinture à huile du garde-corps ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre des travaux de réparation de garde-corps. | FF |  |  |
| 3 | Peinture |  |  |  |
| 3.1 | F/P de peinture FOM surs murs intérieurs Ce prix comprend : La préparation du support et l’application des couches (fond et finition) de peinture conformément aux prescriptions du CCTP. La pose et l’enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires à l’exécution. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m2 |  |  |
| 3.2 | F/P de peinture FOM sur murs extérieurs Ce prix comprend : La préparation du support et l’application des couches (fond et finition) de peinture conformément aux prescriptions du CCTP. La pose et l’enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires à l’exécution. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m2 |  |  |
| 3.3 | F/P de peinture FOM sur murs de clôture Ce prix comprend : La préparation du support et l’application des couches (fond et finition) de peinture conformément aux prescriptions du CCTP. La pose et l’enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires à l’exécution. Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m2 |  |  |
| 3.4 | F/P de peinture FOM sur plafond Ce prix comprend : La préparation du support et l’application des couches (fond et finition) de peinture conformément aux prescriptions du CCTP et plans des façades ; La pose et l’enlèvement des échafaudages et des bâches nécessaires à l’exécution ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m2 |  |  |
| 3.5 | Peinture à huile sur 2 portails métalliques (existant et nouveau) Ce prix comprend : La préparation du support et l’application des couches de peinture à huile conformément aux prescriptions du CCTP ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | m2 |  |  |
| 3.6 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques et en bois (portes, fenêtres et grilles de protection), voir détails dans le devis descriptif (nombre et dimensions des portes et fenêtres) Ce prix comprend : La préparation du support et l’application des couches (antirouille et finition) de peinture conformément aux prescriptions du CCTP ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la mise en œuvre et la qualité des matériaux indiquées dans le CCTP. | Ens |  |  |
| C | Puisard de renfort au marché de Médine (commune urbaine de Ségou) |  |  |  |
| 1 | Réalisation d'un puisard de renfort (2,80m de diamètre, profondeur de 3m). Ce prix comprend : Les travaux de fouilles pour puisard ; La mise en place de moellons pour rempli le puisard ; Lo connexion de ce puisard au puisard existant conformément au CCTP ; Et toutes sujétions nécessaires liées à la réalisation de puisard rempli de moellons. | Ens |  |  |

LOT 2 : « RENFORCEMENT D’ADDUCTION D’EAU POTABLE »

| N° | Désignation des travaux | Unité | Prix unitaire en F CFA HT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En chiffre | En lettre |
| I | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |
| 1.1 | Installation et repli du chantier Ce prix comprend : Les amenées des équipements mobiliers, matériels, outils, matériaux et engins mécaniques fixes et mobiles nécessaires à la réalisation des ouvrages ; Les branchements en fluides et énergies nécessaires au chantier ; La mise en place des ouvrages provisoires ou définitifs d’assainissement du site et de ses abords pendant la durée du chantier ; L’implantation des signalisations du chantier (panneaux, indicateurs, …) ; Les aménagements du site nécessaires à l’installation générale du chantier : bureaux de chantier, laboratoire de chantier, ateliers et aires de stationnement, de stockage et la mise en place des clôtures de chantier avec dispositifs de sécurité ; Le nettoyage complet du chantier et des ouvrages définitifs par l’enlèvement des débris, détritus, etc. ; La remise en état des lieux : terrains, locaux et pistes ; L’évacuation à la décharge des produits de démobilisation et de ceux provenant du nettoyage ; Le repliement des installations et du matériel de chantier ; Et y compris toutes les sujétions définies dans le CCTP. | FF |  |  |
| II | RENFORCEMENT DE L’ADDUCTION D’EAU DU CENTRE |  |  |  |
| 2.1 | Réalisation d’un forage positif Ce prix comprend : Implantation géophysique Et toutes les sujétions liées aux études géophysiques. L’identification de points favorables à la réalisation de forage productif ; Toutes les activités de prospection géophysique la réalisation de forage productif conformément au CCTP ; Le forage des formations argileuses ou argilo-sableuses jusqu’au toit de la roche dure ; La mise en place d’une colonne de travail en PVC 7"/8" ou en acier ; La poursuite du forage dans la roche dure. y compris son tubage en PVC Ø125-140 mm avec crépine et massif filtrant en gravier propre au niveau des venues d’eau sur une profondeur se situant entre 80 et 120 m, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | U |  |  |
| 2.2 | Essai de pompage de longue durée Ce prix comprend : La réalisation d’essai de pompage de 12 heures avec un débit constant, y compris 6 heures de remontée, La fourniture du rapport d’essai de pompage. Et toutes sujétions liées à l’essai de pompage de longue durée. | FF |  |  |
| 2.3 | Analyse d’eau Ce prix comprend : L’analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau du forage conformément au CCTP ; La fourniture de certificat d’analyse ; Et toutes sujétions liées à l’analyse d’eau (prélèvement, transport et analyse au labo) Cette analyse doit être faite par un Laboratoire des Eaux de l’état malien | U |  |  |
| 2.4 | Dépose et pose de tuyaux pour château d’eau Ce prix comprend : La dépose de tuyaux (refoulement et distribution du château) ; Fourniture et pose de conduite de refoulement et de distribution en polyéthylène diam.90 pour château d’eau, y compris toutes sujétions de mises en œuvre de tuyau pour château d’eau. | Ens |  |  |
| 2.5 | Aménagement de tête de forage Ce prix comprend : La fourniture et la pose de l’ensemble des équipements et accessoires de la tête de forage suivant les indications du CCTP ; Le raccordement de la tête de forage au château d’eau et à la connexion au forage positif ; Et, toutes sujétions nécessaires à la fourniture de la tête de forage et accessoires | Ens |  |  |
| 2.6 | Fourniture et pose de pompe immergée PS C 4000 de 5 à 10 m3/h de débit, HMT minim 90 m Ce prix comprend : La fourniture et la pose de l’ensemble des équipements et accessoires de la pompe solaire suivant les spécifications du CCTP ; Et, toutes sujétions nécessaires à la fourniture et la pose de la pompe solaire et accessoires. | Unité |  |  |
| 2.7 | Fourniture et pose d'un parc de panneaux Ce prix comprend : La fourniture et la pose de l’ensemble des équipements et accessoires du champ de panneaux photovoltaïques suivant les spécifications du CCTP ; La fourniture et la pose du support métallique fixe pour le parc photovoltaïque Et, toutes sujétions nécessaires à la fourniture et la pose du parc photovoltaïque et accessoires. | U |  |  |
| 2.8 | Clôture du champ solaire Ce prix comprend : La fourniture et la pose de l’ensemble de grillage en fil galva très résistant de 2 à 3mm pour clôture du champ solaire, hauteur 1,50m suivant les prescriptions du CCTP, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | Ml |  |  |
| 2.9 | Dépose de la conduite principale en polyéthylène sur une distance d’environ 130m. Fourniture et pose de conduite principale de distribution en PVC 63 PN 10 à 16 Ce prix comprend : la dépose de la conduite principale polyéthylène sur une distance d’environ 130m la fourniture et pose d’une conduite principale en PVC 63 suivant les prescriptions du CCTP. Et toutes sujétions de mise en œuvre, y compris la fourniture et pose de grillage avertisseur et de lit de pose en sable sans oublier les pièces (té, coude, mâchon, raccord, mixe, réducteur,…) plus fouilles en terrain tendre. | Ml |  |  |
| 2.10 | Fourniture et pose de conduites secondaires (alimentation dortoirs A, B, C et D) en PVC 63 Ce prix comprend : la fourniture et pose d’une conduite principale en PVC 63 conformément au CCTP. Et toutes sujétions de mise en œuvre, y compris la fourniture et pose de grillage avertisseur et de lit de pose en sable sans oublier les pièces (té, coude, mâchon, raccord, mixe, réducteur,…) plus fouilles en terrain tendre. | Ml |  |  |
| 2.11 | Reprise de la peinture du château d’eau de 30m3 Ce prix comprend : la reprise de la peinture à l’intérieure et à l’extérieur du château conformément au CCTP. Il y aura la peinture alimentaire de bonne qualité à l’intérieur et la peinture à huile à l’extérieur. Mise en œuvre de visibilité d’Enabel/PAFHa sur la cuve. | FF |  |  |
| 2.12 | Au niveau de l’écloserie, dépose de la cuve existante qui est sur pylône et pose d’une autre cuve existante de 5m3Ce prix comprend : la dépose de la cuve existante sur pylône ; la pose de la cuve existante de 5m3, y compris son raccordement aux tuyaux existants (refoulement et distribution). Ce poste ne concerne pas de fourniture de nouvelle cuve. Il s’agit juste un remplacement de cuve. | FF |  |  |

# Text boxes

CSCMLI150441T-10121

Annexe 2

Bordereau descriptif des prix unitaires