# CADRE DE DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

LOT 1 « REHABILITATION DE BUREAU ET REALISATION DE HANGAR ET

DE PUISARD DE RENFORT »

| N° | Désignation des travaux | Unité | Qté | Prix unitaire (F CFA HT) | Montant (F CFA HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  |
| 1 | Installation et repli du chantier | FF | 1 |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
| B | Réhabilitation de bâtiments et mur de clôture |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements et bétons |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation/nettoyage de terrain pour construction de hangar et démolition de mur pour ouverture d’une porte de garage (2m de haut et 3,60m de large) | FF | 1 |  |  |
| 1.2 | Fouilles pour semelles isolées de 80cmx80cm (prof. 90cm) | m3 | 1,152 |  |  |
| 1.3 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 0,55 |  |  |
| 1.4 | Béton de propreté (épaisseur 5 cm) et dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0,064 |  |  |
| 1.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées de 80cmx80cm (ép.25cm) | m3 | 0,32 |  |  |
| 1.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux de 30cmx30cm | m3 | 0,45 |  |  |
| 1.7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrine de 30cmx20cm solidarisant les 2 poteaux | m3 | 0,18 |  |  |
| 1.8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage linteau de 30cmx20cm au niveau du portail | m3 | 0,216 |  |  |
|  | Sous total 1 |  |  |
| 2 | Electricité et menuiseries |  |  |
| 2.1 | F/P de climatiseur inverter 2,5 CV de bonne qualité. | U | 1 |  |  |
| 2.2 | F/P de portail métallique 2 vantaux avec portillon intégré. Dimensions constructives : 3m de large, de 2m de haut, y compris le portillon intégré de 1 m de large. | U | 1 |  |  |
| 2.3 | Réparation de garde-corps d’escalier, y compris sa peinture à huile. | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total 2 |  |  |  |  |
| 3 | Peinture |  |  |  |  |
| 3.1 | F/P de peinture FOM sur murs intérieurs | m2 | 428,22 |  |  |
| 3.2 | F/P de peinture FOM sur murs extérieurs | m2 | 190,73 |  |  |
| 3.3 | F/P de peinture FOM sur murs de clôture | m2 | 120,90 |  |  |
| 3.4 | F/P de peinture FOM sur plafond | m2 | 147,06 |  |  |
| 3.5 | Peinture à huile sur 2 portails métalliques (existant et nouveau) | m2 | 24,9 |  |  |
| 3.6 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques et en bois (portes, fenêtres et grilles de protection), voir détails dans le devis descriptif (nombre et dimensions des portes et fenêtres) | Ens | 1 |  |  |
|  | Sous total 3 |  |  |  |  |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| C | Puisard de renfort au marché de Médine (commune urbaine de Ségou) |  |  |  |  |
| 1 | Réalisation d'un puisard de renfort de 2,80m de diamètre avec une profondeur de 3m, y compris tuyauterie de connexion à l’aire de lavage sur environ 2m. Le puisard sera rempli de moellons. | Ens | 1 |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |

LOT 2 : « RENFORCEMENT D’ADDUCTION D’EAU POTABLE »

| N° | Désignation des travaux | Unité | Qté | Prix unitaire (F CFA HT) | Montant (F CFA HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation et repli du chantier | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total I |  |  |  |  |
| II | RENFORCEMENT DE L’ADDUCTION D’EAU DU CENTRE |  |  |  |  |
| 2.1 | Réalisation d’un forage positif y compris son tubage en PVC Ø125-140 mm avec crépine et massif filtrant en gravier propre au niveau des venues d’eau sur une profondeur se situant entre 80 et 120 m, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et implantation géophysique. Le 1er forage négatif ne sera pas payé. En cas de 1er forage négatif c'est-à-dire débit < 5 m3/h à 120 ml de profondeur, l’entreprise réalise un forage positif compensatoire sans demander de coût supplémentaire au maitre d’ouvrage. | U | 1 |  |  |
| 2.2 | Essai de pompage de longue durée de 12 heures descentes et 6 heures de remontée, y compris fourniture du rapport d’essai de pompage. | FF | 1 |  |  |
| 2.3 | Analyse bactériologique et physico-chimique de l’eau du forage avant l’installation de la pompe. Cette analyse doit être faite par un Laboratoire des Eaux de l’état malien | U | 1 |  |  |
| 2.4 | Au niveau du château d’eau, dépose de tuyauteries et F/P de conduite de refoulement et de distribution en polyéthylène diam.90 | Ens | 1 |  |  |
| 2.5 | Aménagement de tête de forage y compris fourniture et pose d’accessoires hydrauliques (compteur d'eau, filtre, clapet anti-retour, vanne, ventouse, manomètre) en fonte. | Ens | 1 |  |  |
| 2.6 | Fourniture et pose de pompe immergée PS2 C 4000 de 5 à 10 m3/h de débit, HMT minimale 90 m y compris câblage, coffret de commande, convertisseur AC/DC, protection, disjoncteur/sonde-flotteur avec marche et arrêt automatique. | Unité | 1 |  |  |
| 2.7 | Fourniture et installation de générateur photovoltaïque composé de modules photovoltaïques de 250 Wc y compris toutes sujétions pour l’alimentation de pompe solaire (support, câblage, accessoires, protection contre le vol….) | U | 18 |  |  |
| 2.8 | Fourniture et pose de grillage en fil galva très résistant de 2 à 3mm pour clôture du champ solaire, hauteur 1,50m. Le grillage sera ancré dans un soubassement en béton y compris portillon en grillage et toutes sujétions. | ml | 39 |  |  |
| 2.9 | Dépose de la conduite principale en polyéthylène sur une distance d’environ 130m. Fourniture et pose de conduite principale de distribution en PVC 63 PN 10 à 16 avec grillage avertisseur et lit de pose en sable (y compris la pose de pièces té, coude, mâchon, raccord, mixe, réducteur,…) plus fouilles en terrain tendre. | ml | 130 |  |  |
| 2.10 | Fourniture et pose de conduites secondaires (alimentation dortoirs A, B, C et D) en PVC 63 PN 10 à 16 avec grillage avertisseur et lit de pose en sable (y compris la pose de pièces té, coude, mâchon, raccord, mixe, réducteur…) plus fouilles en terrain tendre. | ml | 60 |  |  |
| 2.11 | Reprise de la peinture du château d’eau de 30m3 Il y aura la peinture alimentaire de bonne qualité à l’intérieur et la peinture à huile à l’extérieur. Mettre visibilité d’Enabel/PAFHa sur la cuve. | FF | 1 |  |  |
| 2.12 | Au niveau de l’écloserie, dépose de la cuve existante qui est sur pylône et pose d’une autre cuve existante de 5m3, y compris son raccordement aux tuyaux existants (refoulement et distribution). Ce poste ne concerne pas de fourniture de nouvelle cuve. | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total II |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (F CFA) |  |  |  |  |

# Text boxes

CSCMLI150441T-10121

Annexe 3

Cadre de devis estimatif et quantitatif